## Slide 1: 微机原理与系统设计 第6章 输入/输出技术
第8讲 8259功能、引脚及内部结构
Notes: 大家好！这一讲介绍中断控制器8259的功能、引脚及内部结构。

## Slide 2: 6.8.1 可编程中断控制器8259—功能
可编程中断控制器，PIC
Programmable Interrupt Controller
可对8个中断源实现优先级控制
可扩展至对64个中断源实现优先级控制
可编程设置不同工作方式
对不同中断源向x86 CPU提供不同中断类型码
Notes: 可编程中断控制器简称PIC，在Intel 16位微机系统中使用的可编程中断控制器是8259芯片。8259主要功能是实现可屏蔽中断源的优先级管理与控制，一个8259芯片可管理8个中断源，通过两级级联，可扩展到对64个中断源实现优先级控制。可编程设置不同的工作方式，优先级设置有固定与循环两类方案。可以为不同的中断源向x86 CPU提供不同的中断向量码。

## Slide 3: 6.8.2 可编程中断控制器8259—芯片引脚
数据总线：控制字、状态字、中断向量
级联地址
读、写、片选、地址
中断请求及响应
中断源中断请求输入
级联：主/从
Notes: 可编程中断控制器8259由28个引脚构成，其中，……..。

## Slide 4: 6.8.3 可编程中断控制器8259—内部结构
若IR3和IR6有中断请求，
则置IRR3=1和IRR6=1
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
优先级编码=3
优先级编码=6
如果IR4中断源正在被CPU服务，则ISR4=1
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
优先级编码=4
若要屏蔽IR3，
则置IMR3=1
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Notes: 这是8259内部结构，其中数据总线缓冲器和读写逻辑用来实现与系统总线的连接，级联缓冲比较器用于在级联方式时发出或接收比较级联地址CAS0~CAS2。中断请求寄存器IRR用来保存来自IR0～IR7引脚的中断请求信号，例如（动画），IRR的位序号就是中断源优先级的编码，例如（动画）。中断服务寄存器ISR用来记录正在被CPU服务的中断源，例如（动画）。中断屏蔽寄存器IMR用来存放屏蔽中断源的屏蔽字，例如（动画）。

## Slide 5: 6.8.3 可编程中断控制器8259—内部结构
同时到来的、未屏蔽的、之前未被处理的中断源优先级编码
Notes: 8259内部的核心部件是优先级裁决器(动画1)，它将IRR与ISR提供的中断源优先级进行比较(动画2)。IRR提供的是没有被屏蔽的、当前同时到来的、之前未被处理的中断请求信号中优先级最高的那个中断源的优先级编码(动画3)，而ISR提供的是正被服务的中断源的优先级编码。

## Slide 6: 6.8.3 可编程中断控制器8259—内部结构
同时到来的、未屏蔽的、之前未被处理的中断源优先级编码
IRR优先级高于ISR正在被服务的中断源
中断请求有效信号
Notes: 若IRR提供的优先级编码高于ISR提供的优先级编码(动画1)，则优先级裁决器发中断请求有效信号给控制逻辑(动画2)，由控制逻辑使INT信号变为高电平输出，向CPU发出可屏蔽中断请求。

## Slide 7: 6.8.3 可编程中断控制器8259—内部结构
同时到来的、未屏蔽的、之前未被处理的中断源优先级编码
IRR优先级低于ISR正在被服务的中断源
Χ
Notes: 若IRR提供的优先级编码低于ISR提供的优先级编码(动画1)，则优先级裁决器不会发出中断请求有效信号(动画2)，8259也就不会向cpu发出中断请求。未被8259输出的中断请求信号会继续保存在IRR中，直到它之后被8259判优选中并被CPU接受为止。

## Slide 8: 6.8.3 可编程中断控制器8259—内部结构
1
0
若中断源IR2请求被CPU接受：
0→IRR2和1→ISR2
级联地址：主发出，从接收/比较
INTA
Notes: 如果CPU接受8259提出的中断请求，CPU则发出中断响应信号INTA(动画1)，8259接收到INTA信号后，在第一个INTA周期(动画2)，清除相应中断请求信号，设置相应中断源正在被服务的标志，例如(动画3\4\5)。如果在级联方式下，在此周期(动画6)，主控8259要送出级联地址，而从属8259要接收并比较级联地址。

## Slide 9: 6.8.3 可编程中断控制器8259—内部结构
若中断源IR2请求被CPU接受：
0→IRR2和1→ISR2
级联地址：主发出，从接收/比较
INTA
送出IR2
中断向量码
Notes: 在第二个INTA周期(动画1)，8259通过数据总线缓冲器将中断源向量码由数据线输出，这样，CPU就可以在第二个INTA周期读取到中断源的向量码，继续中断响应过程。正如在上一讲所介绍的。

## Slide 10
思考题：
8259内部服务寄存器ISR的作用是什么？
8259在INTA周期做哪些工作？
在8259内部决定一个中断源的请求是否被接收的条件有哪些？
Notes: 这一讲介绍了中断控制器8259的功能、引脚及内部结构，着重介绍了8259内部的优先级比较机制。课后请思考：

## Slide 11
谢 谢 ！
Notes: 谢谢大家！