## Slide 1: 微机原理与系统设计 第6章 输入/输出技术
第9讲 8259级联方式
Notes: 大家好！这一讲介绍8259的级联。

## Slide 2: 6.9 8259级联方式
单片8259可管理最多8个可屏蔽中断源
Notes: 之前已介绍，一个8259芯片可管理最多8个可屏蔽中断源。

## Slide 3: 6.9 8259级联方式
单片8259可管理最多8个可屏蔽中断源
级联场合：可屏蔽中断源数量>8个
Notes: 如果可屏蔽中断源的数量多于8个，则必须采用级联方式才能应对。

## Slide 4: 6.9 8259级联方式
单片8259可管理最多8个可屏蔽中断源
级联场合：可屏蔽中断源数量>8个
级联实现：采用两级级联，一个8259芯片作为主控，其余芯片均为从属
Notes: 级联的实现方式是采用两级级联，用一个8259芯片作为主控部件，其余芯片作为从属部件。

## Slide 5: 6.9 8259级联方式
单片8259可管理最多8个可屏蔽中断源
级联场合：可屏蔽中断源数量>8个
级联实现：采用两级级联，一个8259芯片作为主控，其余芯片均为从属
8259级联时，可管理最多64个可屏蔽中断源。 n片8259级联，可管理7n+1个可屏蔽中断源。
8(n-1)+(8-(n-1)) =8n-8+8-n+1 =7n+1 (n≤9)
Notes: 8259级联时，可管理最多64个可屏蔽中断源。当n个8259芯片级联时（动画），可管理7n+1个可屏蔽中断源。

## Slide 6: 6.9 8259级联方式
单片8259可管理最多8个可屏蔽中断源
级联场合：可屏蔽中断源数量>8个
级联实现：采用两级级联，一个8259芯片作为主控，其余芯片均为从属
8259级联时，可管理最多64个可屏蔽中断源。 n片8259级联，可管理7n+1个可屏蔽中断源。
与级联有关的8259引脚有：
  CAS0 ~ CAS2
  SP/EN
  IRi
  INT
8(n-1)+(8-(n-1)) =8n-8+8-n+1 =7n+1 (n≤9)
Notes: 与级联有关的8259引脚有：CAS0 ~ CAS2、SP/EN、IRi、INT。

## Slide 7: 6.9 8259级联方式—连接方式
主片
从片
Notes: 这是8259的级联逻辑电路，采用两级级联，一个8259芯片作为主控部件（动画1），最多8个8259芯片作为从属部件（动画2），（简述连接方式）......，（简述请求过程）......，一旦CPU接受8259提出的中断请求，发出INTA信号到8259，则8259将做出响应。

## Slide 8: 6.9 8259级联方式—中断响应
第一个INTA周期
  主控8259：0→IRRi，1→ISRi，送出CAS0～CAS2。
  从属8259：接收级联地址，若与识别地址(ICW3)一致，则接收INTA信号。若接收到INTA，则0→IRRj和1→ISRj 。
第二个INTA周期
  主控8259：若中断源直接连接在主控8259的IR端（由ICW3确定），则主控8259提供中断向量码(ICW2) →数据总线。
  从属8259：接收到INTA的从属8259提供中断向量码(ICW2)→数据总线。
INTA
主8259
INTA
IRi
INT
从8259
INTA
IRj
INT
中断源
INTR
INTA
Notes: 假设某中断源（动画1）的请求信号接在从属8259的IRj端，从属8259接在主控8259的IRi端，主控8259的INT接CPU的INTR。如果该中断源的请求最终被CPU接受，则在级联方式下在中断响应周期（动画2），8259完成如下操作。

## Slide 9: 6.9 8259级联方式—中断响应
第一个INTA周期
  主控8259：0→IRRi，1→ISRi，送出CAS0～CAS2。
  从属8259：接收级联地址，若与识别地址(ICW3)一致，则接收INTA信号。若接收到INTA，则0→IRRj和1→ISRj 。
第二个INTA周期
  主控8259：若中断源直接连接在主控8259的IR端（由ICW3确定），则主控8259提供中断向量码(ICW2) →数据总线。
  从属8259：接收到INTA的从属8259提供中断向量码(ICW2)→数据总线。
INTA
主8259
INTA
IRi
INT
从8259
INTA
IRj
INT
中断源
INTR
INTA
Notes: 在第一个INTA周期（动画1），主控8259接受INTA信号，完成清除IRR相应位、设置ISR相应位、送出级联地址CAS0～CAS2的操作。所有从属8259接收级联地址，并与内部识别地址进行比较。只有级联地址与内部识别地址一致的8259才能真正接收到INTA信号。真正接收到INTA信号的从属8259，才完成清除IRR相应位和设置ISR相应位的操作。

## Slide 10: 6.9 8259级联方式—中断响应
第一个INTA周期
  主控8259：0→IRRi，1→ISRi，送出CAS0～CAS2。
  从属8259：接收级联地址，若与识别地址(ICW3)一致，则接收INTA信号。若接收到INTA，则0→IRRj和1→ISRj 。
第二个INTA周期
  主控8259：若中断源直接连接在主控8259的IR端（由ICW3确定），则主控8259提供中断向量码(ICW2) →数据总线。
  从属8259：接收到INTA的从属8259提供中断向量码(ICW2)→数据总线。
INTA
主8259
INTA
IRi
INT IRk
从8259
INTA
IRj
INT
中断源
INTR
INTA
中断源
Notes:   在第二个INTA周期（动画1），如果被CPU接受的中断源（动画2），是直接连接在主控8259的IR端（由ICW3确定），则主控8259提供中断向量码(ICW2) →数据总线。如果被CPU接受的中断源来自从属8259，则只有真正接收到INTA信号的从属8259，才能提供中断向量码→数据总线。

## Slide 11: 6.9 8259级联方式—中断响应
第一个INTA周期
  主控8259：0→IRRi，1→ISRi，送出CAS0～CAS2。
  从属8259：接收级联地址，若与识别地址(ICW3)一致，则接收INTA信号。若接收到INTA，则0→IRRj和1→ISRj 。
第二个INTA周期
  主控8259：若中断源直接连接在主控8259的IR端（由ICW3确定），则主控8259提供中断向量码(ICW2) →数据总线。
  从属8259：接收到INTA的从属8259提供中断向量码(ICW2)→数据总线。
INTA
主8259
INTA
IRi
INT IRk
从8259
INTA
IRj
INT
中断源
INTR
INTA
中断源
Notes:   也就是说，利用CPU发出的中断响应信号，（动画1），8259完成了相关标志的清除和设置操作，为接下来的优先级裁决做好了准备，（动画2），紧接着送出的中断向量码，使CPU在中断响应期间实现了依据中断向量码查中断向量表、获取中断服务程序首地址的操作。

## Slide 12
思考题：
8259级联地址的作用是什么？
哪个从属8259应该送出中断向量码？
在级联状况下，如何确定8259是主控还是从属部件？
Notes: 这一讲介绍了中断控制器8259的级联方式。课后请思考：

## Slide 13
谢 谢 ！
Notes: 谢谢大家！