## Slide 1: 微机原理与系统设计 第6章 输入/输出技术
第10讲 8259嵌套方式
Notes: 大家好！从这一讲开始介绍8259的工作方式。

## Slide 2: 6.10 8259工作方式—嵌套方式
8259工作方式
中断结束方式
  非自动：在中断处理程序中提供EOI命令
  自动：无需EOI命令，第2个INTA后沿
缓冲方式：非缓冲、缓冲
嵌套方式
  一般嵌套：单片使用；级联方式从属
  特殊全嵌套：级联方式主控制器
屏蔽方式：一般屏蔽、特殊屏蔽
优先级规定：固定优先级、循环优先级
一般
特殊
自动
指定
Notes:   8259有多种工作方式可以选择，本讲介绍的是8259工作方式之一的（动画1）嵌套方式。该方式有一般嵌套和特殊全嵌套两种选择。（动画2）一般嵌套方式用于单片8259或级联方式下从属8259。特殊全嵌套方式仅用于级联方式下主控8259。

## Slide 3: 6.10 8259工作方式—嵌套方式
8259的中断嵌套方式正是配合CPU实现中断嵌套的。
8259两种嵌套方式的规定：
  一般嵌套方式
  只有更高优先级的中断可以打断当前中断处理过程而被服务
  特殊全嵌套方式
  允许同级或更高优先级的中断可以打断当前中断处理过程而被服务
  强调：特殊全嵌套仅用于级联主控8259
Notes: 之前已介绍过，在某中断处理程序执行过程中，若被更高优先级的中断源请求打断，则进入中断嵌套模式。8259的中断嵌套方式正是配合CPU实现中断嵌套模式的。8259工作时可以选择两种嵌套方式之一。一般嵌套方式规定，只有更高优先级的中断才能打断当前的中断处理过程。

## Slide 4: 6.10 8259工作方式—嵌套方式
8259的中断嵌套方式正是配合CPU实现中断嵌套的。
8259两种嵌套方式的规定：
  一般嵌套方式
  只有更高优先级的中断可以打断当前中断处理过程而被服务
  特殊全嵌套方式
  允许同级或更高优先级的中断可以打断当前中断处理过程而被服务
  强调：特殊全嵌套仅用于级联主控8259
Notes: 也就是说，一般嵌套方式符合常规的优先级裁决原则，即高优先级中断可以打断低优先级中断服务，低优先级中断不能打断高优先级中断服务。而特殊全嵌套方式规定，允许同级或更高优先级的中断打断当前的中断处理过程。请大家注意，特殊全嵌套仅用于8259级联时的主控8259，而不能用于从属8259或单片8259。

## Slide 5: 6.10 8259工作方式—嵌套方式
主8259A
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
假定IR3发生中断,并获得服务
A.
INT
从8259A
INT
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
一般嵌套与特殊全嵌套的区别
去CPU
Notes: 与一般嵌套的不同在于，特殊全嵌套方式允许同级中断打断同级的中断服务。我们用图示来做一个直观的说明，假设所有8259的IR引脚优先级为从IR0~IR7优先级由高到低。

## Slide 6: 6.10 8259工作方式—嵌套方式
主8259A
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
一般嵌套方式：
从片的INT被主片封锁，故更高级别的IR0-IR2中断也无法得到响应
特殊嵌套方式：
因主片不封锁从片的INT，故级别高的IR0-IR2中断可以得到响应。(但IR3-IR7仍被本从片封锁)
C.
假定IR3发生中断,并获得服务
一般嵌套方式：IR4的中断被服务时，这些中断将被封锁。
B.
特殊嵌套方式：IR4的中断被服务时，只封锁IR5-IR7。
A.
INT
E.
从8259A
INT
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
去CPU
D.
一般嵌套与特殊全嵌套的区别
Notes: 如果从属8259的IR3引脚接收到一个中断请求，从属和主控8259优先级判断结果，（动画1）该请求是当前优先级最高的，并且该请求由主控8259输出后被CPU接受及服务。当主控8259采用一般嵌套方式（动画2），并且IR4中断被服务时，主控的IR4~IR7中断将被封锁，（动画3）从片的INT被主片封锁，使得从片上更高级别的IR0-IR2中断无法得到响应（动画4）。如果主控8259采用特殊嵌套方式（动画5/6），在IR4中断被服务时，主控只封锁IR5-IR7，（动画7）因主片不封锁从片的INT，所以从片上级别高的IR0-IR2中断可以得到响应。这样就可以保证从片的高优先级中断不会被主片封锁。但从片必须采用一般嵌套方式，所以从片的IR3-IR7仍被IR3封锁。

## Slide 7
思考题：
8259级联时，为什么主控芯片要选择特殊全嵌套方式、从属芯片要选择一般嵌套方式？
在非级联状况下，8259应选择哪种嵌套方式？
Notes: 这一讲介绍了8259的嵌套方式。课后请思考：

## Slide 8
谢 谢 ！
Notes: 谢谢大家！