## Slide 1: 微机原理与系统设计 第6章 输入/输出技术
第11讲 8259中断结束方式
Notes: 大家好！这一讲介绍8259的中断结束方式。

## Slide 2: 6.11 8259工作方式—中断结束方式
8259工作方式
中断结束方式
  非自动：在中断处理程序中提供EOI命令
  自动：无需EOI命令，第2个INTA后沿
缓冲方式：非缓冲、缓冲
嵌套方式
  一般嵌套：单片使用；级联方式从属
  特殊全嵌套：级联方式主控制器
屏蔽方式：一般屏蔽、特殊屏蔽
优先级规定：固定优先级、循环优先级
一般
特殊
自动
指定
Notes: 8259的（动画1）中断结束方式有（动画2）自动结束方式与非自动结束方式两种选择。

## Slide 3: 6.11 8259工作方式—中断结束方式
这里的中断结束是指8259对中断源正在服务标志的清除。
Notes: 这里的中断结束是指8259对中断源正在服务标志的清除，而不是CPU对中断源服务的结束，CPU对中断源服务的结束是通过执行中断返回指令IRET来实现的。

## Slide 4: 6.11 8259工作方式—中断结束方式
这里的中断结束是指8259对中断源正在服务标志的清除。
当IRi中断被CPU服务时，ISR中的相应位ISRi=1。
Notes: 之前介绍过，当某IRi中断被CPU服务时，8259内部服务寄存器ISR中的相应位ISRi在INTA第1个响应周期被置为1。

## Slide 5: 6.11 8259工作方式—中断结束方式
这里的中断结束是指8259对中断源正在服务标志的清除。
当IRi中断被CPU服务时，ISR中的相应位ISRi=1。
当中断服务结束时，应该使ISRi=0。
Notes: 所以，当中断服务结束时，则该ISRi位应该被清零，以使后续的优先级比较不受已结束服务的中断源的影响。8259通过中断结束方式实现ISRi清0操作。

## Slide 6: 6.11 8259工作方式—中断结束方式
这里的中断结束是指8259对中断源正在服务标志的清除。
当IRi中断被CPU服务时，ISR中的相应位ISRi=1。
当中断服务结束时，应该使ISRi=0。
8259中断结束( EOI )方式：
  自动EOI（AEOI）方式
  非自动EOI（NAEOI）方式：
    非指定EOI（NSEOI）/一般EOI方式
    指定EOI（SEOI）/特殊EOI方式
Notes: 8259可设置的中断结束方式有自动中断结束方式和非自动中断结束方式，非自动中断结束方式又分为非指定也即一般中断结束方式和指定也即特殊中断结束方式。

## Slide 7: 6.11 8259工作方式—中断结束方式
AEOI（自动EOI）的实现
假设8259引脚IRi的请求被CPU接受，8259设置为AEOI 。
在第1个INTA周期8259使ISRi=1；
在第2个INTA周期结束时8259使ISRi=0。
因不保留当前CPU正在对IRi服务的标记，可能会出现响应低优先级中断请求的状况。
如果不希望被低优先级中断打断现行程序的执行，建议中断嵌套时不采用AEOI方式。
Notes: 假设8259引脚IRi的请求被CPU接受，当已设置8259采用自动中断结束方式时，则8259在第1个INTA周期使设置ISRi为1，在第2个INTA周期结束时自动使ISRi清0。采用自动中断结束方式，意味着CPU执行IRi中断服务程序时，8259内部对IRi正在被服务的标记已清除，这可能导致低优先级中断请求打断高优先级中断服务的状况出现。如果不希望被低优先级中断所打断，建议中断嵌套时不采用AEOI方式。

## Slide 8: 6.11 8259工作方式—中断结束方式
NAEOI（非自动EOI）的实现
假设8259引脚IRi的请求被CPU接受，8259设置为NAEOI 。
SEOI（特殊/指定EOI）：
CPU在IRi中断处理程序中写OCW2发出特殊EOI命令，使ISRj=0。
（注：i与j可以不同）
NSEOI（一般/非指定EOI）：
CPU在IRi中断处理程序中写OCW2发出一般EOI命令，使ISRi=0。
CPU发出EOI命令的合适时机是在断点信息恢复之后、IRET指令之前，提前发出EOI命令，也可能会出现响应低优先级中断请求的状况。
Notes: 假设8259引脚IRi的请求被CPU接受，当已设置8259采用非自动中断结束方式时，CPU可以在IRi的中断处理程序中写OCW2发出特殊EOI命令，使指定中断源IRj的正在服务的标记ISRj清0；或者由CPU在IRi中断处理程序中写OCW2发出一般EOI命令，使当前被服务的中断源IRi正在服务的标记ISRi清0。在中断处理程序中，CPU发出EOI命令的合适时机是，在断点信息恢复之后以及在IRET指令之前，提前发出EOI命令，也可能会出现响应低优先级中断请求的状况。

## Slide 9: 6.11 8259工作方式—中断结束方式
级联方式下发布EOI命令：
只有当从属PIC8259的中断全部处理完后，才能向主PIC8259发EOI命令。
中断服务程序
┇
向从PIC发EOI命令
读从PIC的ISR
全0？
向主PIC发EOI命令
Y
IRET
恢复现场
N
Notes: 在级联方式下，一个中断源的请求信号会经过从属和主控两个8259，中断处理程序结束时，需要向从属和主控两个8259分别发布EOI命令，但当一个从属8259上有多个中断源被嵌套处理时，必须等从属片上所有正在处理的中断源全部被服务完，也即从属8259的ISR为全0时，才能向主控8259发EOI命令。

## Slide 10
思考题：
设置8259中断结束方式可以结束对中断源的服务吗？为什么？
自动中断结束方式和非自动中断结束方式有什么不同？
在级联状况下，如何在中断处理程序中发布EOI命令？
Notes: 这一讲介绍了8259的中断结束方式。课后请思考：

## Slide 11
谢 谢 ！
Notes: 谢谢大家！