## Slide 1: 微机原理与系统设计 第6章 输入/输出技术
第12讲 8259缓冲与屏蔽方式
Notes: 大家好！这一讲给大家介绍8259的两种工作方式，缓冲方式和屏蔽方式。

## Slide 2: 6.12.1 8259工作方式—缓冲方式
8259工作方式
中断结束方式
  非自动：在中断处理程序中提供EOI命令
  自动：无需EOI命令，第2个INTA后沿
缓冲方式：非缓冲、缓冲
嵌套方式
  一般嵌套：单片使用；级联方式从属
  特殊全嵌套：级联方式主控制器
屏蔽方式：一般屏蔽、特殊屏蔽
优先级规定：固定优先级、循环优先级
一般
特殊
自动
指定
Notes: 首先介绍8259的（动画1）缓冲方式。缓冲方式有缓冲与非缓冲两种方式选择。

## Slide 3: 6.12.1 8259工作方式—缓冲方式
无数据缓冲/驱动器
8259需设为非缓冲方式
Notes: 在使用8259时，首先需要将8259接入到微机系统中。在Intel 16位微机系统中，接入系统的方式就是与系统总线连接。该图是8259与8086系统连接的示例。如果在8259数据线与系统数据总线之间（动画1）采用直接连接（动画2），那么8259的工作方式需要（动画3）选择为非缓冲方式。

## Slide 4: 6.12.1 8259工作方式—缓冲方式
有数据缓冲/驱动器
8259需设为缓冲方式
缓冲/驱动器
缓冲/
驱动
器
Notes: 如果在8259数据线与系统数据总线之间（动画1）连接有缓冲驱动器（动画2），那么8259的工作方式需要（动画3）选择为缓冲方式。由第4章介绍的关于总线驱动与控制的内容可知，为了防止总线竞争，数据缓冲/驱动器通常采用三态器件（动画4），其三态控制信号一般用生成的片选信号来控制（动画5）。

## Slide 5: 6.12.1 8259工作方式—缓冲方式
有数据缓冲/驱动器
8259需设为缓冲方式
缓冲/驱动器
缓冲/
驱动
器
Χ 无效
Χ 高阻
中
断
向
量
码
Χ
Notes: 然而，在中断响应期间，8086或8088CPU已将地址、读写等三态信号设置为高阻状态（动画1），以防止其他操作干扰中断响应过程，但这也使得数据缓冲/驱动器的三态控制信号变为无效（动画2），进而使得8259在第2个响应周期送出（动画3）的中断向量码无法通过数据缓冲/驱动器加载至数据总线上（动画4），CPU就无法在第2个响应周期读取到所需中断向量码。

## Slide 6: 6.12.1 8259工作方式—缓冲方式
有数据缓冲/驱动器
8259需设为缓冲方式
缓冲/驱动器
缓冲/
驱动
器
Χ 无效
Χ 高阻
中
断
向
量
码
数据总线
D0~D7
Χ
&
Notes: 为了解决这个问题，8259设置了缓冲方式。在缓冲方式下，8259在第2个响应周期送出（动画1）的中断向量码的同时，使EN信号输出低电平（动画2），利用EN信号使数据缓冲/驱动器的三态控制信号有效（动画3），中断向量码通过数据缓冲/驱动器（动画4）加载至数据总线上（动画5），CPU就在第2个响应周期读取所需中断向量码。所以，当数据线上设置了数据缓冲/驱动器，8259就一定要选择缓冲方式。

## Slide 7: 6.12.2 8259工作方式—屏蔽方式
8259工作方式
中断结束方式
  非自动：在中断处理程序中提供EOI命令
  自动：无需EOI命令，第2个INTA后沿
缓冲方式：非缓冲、缓冲
嵌套方式
  一般嵌套：单片使用；级联方式从属
  特殊全嵌套：级联方式主控制器
屏蔽方式：一般屏蔽、特殊屏蔽
优先级规定：固定优先级、循环优先级
一般
特殊
自动
指定
Notes: 接下来介绍8259的（动画1）屏蔽方式。屏蔽方式有一般屏蔽与特殊屏蔽两种方式选择。

## Slide 8: 6.12.2 8259工作方式—屏蔽方式
一般屏蔽方式：禁止同级及低优先级的中断请求
特殊屏蔽方式：仅禁止同级的中断请求
Notes: 8259的一般屏蔽方式即为禁止同级及低优先级的中断请求，这种方式符合基本的优先级裁决原则，但有可能使某些优先级较低的中断源长时间得不到服务。特殊屏蔽方式即仅禁止同级的中断请求，这种方式解除了对低级中断请求的屏蔽，使得除同级中断请求和由屏蔽寄存器屏蔽的中断请求外，其他级别的中断请求都有机会得到响应。

## Slide 9: 6.12.2 8259工作方式—屏蔽方式
一般屏蔽方式：禁止同级及低优先级的中断请求
特殊屏蔽方式：仅禁止同级的中断请求
Notes: 如图所示，假设8259初始设置时选择一般屏蔽方式，并且设置中断请求输入引脚的优先级为（动画1）IR0最高，依次到IR7最低，当CPU执行主程序时，8259的IR3有有效的中断请求，CPU接受该请求进入IR3中断处理程序。由于此时设置的是一般屏蔽方式，所以（动画2）8259允许IR0~IR2请求，禁止同级IR3和低级IR4~IR7请求。

## Slide 10: 6.12.2 8259工作方式—屏蔽方式
一般屏蔽方式：禁止同级及低优先级的中断请求
特殊屏蔽方式：仅禁止同级的中断请求
Notes: 在中断处理程序的某处设置特殊屏蔽方式（动画1），因为此时只有IR3请求被禁止，所以，当低优先级的IR6有请求时，8259就会裁决输出该请求给CPU，CPU接受该请求，就进入到IR6中断处理程序。这样，就出现了低优先级中断请求打断高优先级中断服务的状况。

## Slide 11: 6.12.2 8259工作方式—屏蔽方式
一般屏蔽方式：禁止同级及低优先级的中断请求
特殊屏蔽方式：仅禁止同级的中断请求
Notes: 可以在IR6或IR3的中断处理程序中将8259恢复到一般屏蔽方式（动画1）。所以，特殊屏蔽方式仅在特殊场合使用，大多数情况下都应选择一般屏蔽方式。

## Slide 12
思考题：
什么时候应设置8259的缓冲方式？缓冲方式下硬件电路需要做什么特别设计？
8259的一般屏蔽和特殊屏蔽方式有什么不同？
Notes: 这一讲介绍了8259的缓冲方式和屏蔽方式。课后请思考：

## Slide 13
谢 谢 ！
Notes: 谢谢大家！