## Slide 1: 微机原理与系统设计 第6章 输入/输出技术
第13讲 8259中断源优先级设置
Notes: 大家好！这一讲介绍8259中断源的优先级设置。

## Slide 2: 6.13 8259工作方式—优先级设置
8259工作方式
中断结束方式
  非自动：在中断处理程序中提供EOI命令
  自动：无需EOI命令，第2个INTA后沿
缓冲方式：非缓冲、缓冲
嵌套方式
  一般嵌套：单片使用；级联方式从属
  特殊全嵌套：级联方式主控制器
屏蔽方式：一般屏蔽、特殊屏蔽
优先级规定：固定优先级、循环优先级
一般
特殊
自动
指定
Notes: 8259可以设置8个中断请求输入引脚IR0~IR7的优先级（动画）为固定模式或循环模式，循环模式又分为自动循环和指定循环。

## Slide 3: 6.13.1 8259工作方式—固定优先级设置
加电后默认为固定优先级
固定优先级规定：
所有中断请求IRi的中断优先级固定不变
优先级顺序从高到低依次为IR0～IR7
IR7
IR6
IR5
IR4
IR3
IR2
IR1
IR0
7
6
5
4
3
2
1
0
最低级
最高级
默认优先级
Notes: 8259加电后，优先级模式默认为固定优先级。固定优先级规定，8259的所有中断请求输入引脚IR的中断优先级固定不变，优先级顺序为IR0最高（动画1），IR1次之，（动画2）然后依引脚编号顺序，到IR7优先级最低。

## Slide 4: 6.13.2 8259工作方式—循环优先级设置
写OCW2设置自动循环优先级
可实现中断源优先级依规定的循环规则自动排序
自动循环优先级规定：
  中断请求IRi 被CPU处理后，其优先级自动降为最低，中断请求IRi+1优先级上升为最高，其他中断请求优先级依引脚编号顺序排列（IR0和IR7首尾衔接）。
Notes: 循环优先级的设置是通过写操作命令字2来实现的，可以通过写入不同的信息实现自动循环优先级和指定循环优先级两种方式的选择。自动循环优先级可实现各中断源优先级依规定的循环规则自动排序。自动循环优先级规定：中断请求IRi 被CPU处理后，其优先级自动降为最低，引脚编号为i+1的中断请求IRi+1优先级上升为最高，其他中断请求优先级依引脚编号顺序排列，注意：排序时IR0和IR7首尾衔接。

## Slide 5: 6.13.2 8259工作方式—循环优先级设置
写OCW2设置自动循环优先级
可实现中断源优先级依规定的循环规则自动排序
自动循环优先级规定：
  中断请求IRi 被CPU处理后，其优先级自动降为最低，中断请求IRi+1优先级上升为最高，其他中断请求优先级依引脚编号顺序排列（IR0和IR7首尾衔接）。
低
高
优先级
示
意
图
1.将IR引脚依序构成环
2.在IR4与IR5间分割环
3.从分割线展开环即得新优先级
IR0
IR5
IR4
IR1
IR7
IR2
IR3
IR6
IR0
IR5
IR4
IR1
IR7
IR2
IR3
IR6
IR4正被CPU处理
IR0
IR5
IR4
IR1
IR7
IR6
IR2
IR3
IR4中断处理程序执行完
Notes: 假设IR4 中断正被CPU处理，且此时已设置了自动循环优先级，当IR4中断处理程序执行完时，指定循环优先级设置的结果可示意为，（动画1）将IR引脚依编号顺序构成环，（动画2）在IR4与IR5间进行环的分割，（动画3）从分割线将环展开，即可得到IR4中断处理程序执行完时8259的8个中断请求引脚的新优先级顺序，即IR5优先级最高，依次到IR4优先级最低。

## Slide 6: 二、可编程中断控制器8259
写OCW2设置指定循环优先级
可编程改变优先级排列顺序
指定循环优先级规定：
  在IRi中断处理程序中指定IRj优先级为最低， IRi中断处理结束后，IRj+1优先级上升为最高，其他中断请求优先级依引脚编号顺序排列（IR0和IR7首尾衔接）。
Notes: 指定循环优先级可利用编程改变中断源优先级的排列顺序，指定循环优先级规定：在IRi中断处理程序中指定IRj优先级为最低， IRi中断处理结束后，IRj+1优先级上升为最高，其他中断请求的优先级依引脚编号顺序排列，注意：排序时IR0和IR7首尾衔接。

## Slide 7: 二、可编程中断控制器8259
写OCW2设置指定循环优先级
可编程改变优先级排列顺序
指定循环优先级规定：
  在IRi中断处理程序中指定IRj优先级为最低， IRi中断处理结束后，IRj+1优先级上升为最高，其他中断请求优先级依引脚编号顺序排列（IR0和IR7首尾衔接）。
低
高
优先级
示
意
图
1.将IR引脚依序构成环
2.在IR5与IR6间分割环
3.从分割线展开环即得新优先级
IR0
IR5
IR4
IR1
IR7
IR2
IR3
IR6
IR0
IR5
IR4
IR1
IR7
IR2
IR3
IR6
IR4正被CPU处理
IR0
IR5
IR4
IR1
IR7
IR6
IR2
IR3
IR4中断处理程序执行完
IR5被指定
Notes: 假设IR4 中断正被CPU处理，且此时已设置了指定循环优先级，并指定当IR4中断处理程序执行完时IR5优先级最低，此时，指定循环优先级设置的结果可示意为，（动画1）将IR引脚依编号顺序构成环，（动画2）在IR5与IR6间进行环的分割，（动画3）从分割线将环展开，即可得到IR4中断处理程序执行完时8259的8个中断请求引脚的新优先级顺序，即IR6优先级最高，依次到IR5优先级最低。

## Slide 8
思考题：
怎样设置8259的固定优先级和循环优先级？
8259的自动循环优先级和指定循环优先级有什么不同？
Notes: 这一讲介绍了8259的优先级设置方式。课后请思考：

## Slide 9
谢 谢 ！
Notes: 谢谢大家！