## Slide 1: 微机原理与系统设计 第6章 输入/输出技术
第14讲 8259内部寄存器及寻址方式
Notes: 大家好！这一讲介绍8259内部有哪些寄存器以及如何寻址这些寄存器。

## Slide 2: 6.14.1 8259内部寄存器
8259内部寄存器有三类：
CS | RD | WR | A0 | D4 | D3 | 读写操作
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 写OCW2
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 写OCW3
 |  |  | 0 | 1 | x | 写ICW1
 |  |  | 1 | x | x | 写ICW2,ICW3,ICW4(顺序写入), OCW1/IMR
0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 读出IRR、ISR(与写OCW3配合)
 |  |  | 1 | x | x | 读出OCW1/IMR
写
读
初始化命令字
寄存器
操作命令字
寄存器
状态
寄存器
Notes: 8259内部寄存器有三类：第一类为初始化命令字寄存器（动画1），共有4个，用ICW1～ICW4表示，用于在8259工作之前对8259进行初始化设置。第二类为操作命令字寄存器（动画2），共有3个，用OCW1～OCW3表示，用于在8259工作期间设置8259的操作方式。第三类为状态寄存器（动画3），共有2个，其中一个是之前已介绍过的中断请求寄存器IRR，用于记录有效的中断请求信号，另一个也是之前已介绍过的内部服务寄存器ISR，用于记录正在被CPU服务的中断源。

## Slide 3: 6.14.2 8259内部寄存器寻址
内部寄存器的寻址方法之一——I/O地址与读写信号(RD和WR)配合
采用此方法访问的寄存器如下表：
CS | RD | WR | A0 | D4 | D3 | 读写操作
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 写OCW2
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 写OCW3
 |  |  | 0 | 1 | x | 写ICW1
 |  |  | 1 | x | x | 写ICW2,ICW3,ICW4(顺序写入), OCW1/IMR
0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 读出IRR、ISR(与写OCW3配合)
 |  |  | 1 | x | x | 读出OCW1/IMR
写
读
Notes: 那么如何在这么多寄存器中找到需要操作的寄存器呢？8259采用了一些比较独特的寻址方法。从8259芯片的引脚可知，8259只有一条地址线A0，与片选CS联合，只能利用两个I/O地址对其内部寄存器进行访问，所以，必须有其他的辅助寻址手段才能对内部9个寄存器进行访问。内部寄存器的寻址方法一，是利用I/O地址与读写信号(RD和WR)的配合。

## Slide 4: 6.14.2 8259内部寄存器寻址
内部寄存器的寻址方法之一——I/O地址与读写信号(RD和WR)配合
采用此方法访问的寄存器如下表：
CS | RD | WR | A0 | D4 | D3 | 读写操作
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 写OCW2
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 写OCW3
 |  |  | 0 | 1 | x | 写ICW1
 |  |  | 1 | x | x | 写ICW2,ICW3,ICW4(顺序写入), OCW1/IMR
0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 读出IRR、ISR(与写OCW3配合)
 |  |  | 1 | x | x | 读出OCW1/IMR
写
读
Notes: 当CS有效、A0=0时，读该I/O地址（动画1）寻址的对象是IRR和ISR，写该I/O地址（动画2）寻址的对象是OCW2、OCW3、ICW1。

## Slide 5: 6.14.2 8259内部寄存器寻址
内部寄存器的寻址方法之一——I/O地址与读写信号(RD和WR)配合
采用此方法访问的寄存器如下表：
CS | RD | WR | A0 | D4 | D3 | 读写操作
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 写OCW2
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 写OCW3
 |  |  | 0 | 1 | x | 写ICW1
 |  |  | 1 | x | x | 写ICW2,ICW3,ICW4(顺序写入), OCW1/IMR
0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 读出IRR、ISR(与写OCW3配合)
 |  |  | 1 | x | x | 读出OCW1/IMR
写
读
Notes: 当CS有效、A0=1时（动画1），读该I/O地址（动画2）寻址的对象是OCW1，写该I/O地址（动画4）寻址的对象是ICW2、ICW3、ICW4、OCW1。此时，除在A0=1对应I/O地址做读操作寻址到的是唯一寄存器OCW1，其他状况仅实现了寄存器的分组寻址，需要进一步的寻址信息。

## Slide 6: 6.14.2 8259内部寄存器寻址
内部寄存器的寻址方法之二——I/O地址与写入内容(D4和D3)配合
采用此方法访问的寄存器如下表：
CS | RD | WR | A0 | D4 | D3 | 读写操作
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 写OCW2
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 写OCW3
 |  |  | 0 | 1 | x | 写ICW1
 |  |  | 1 | x | x | 写ICW2,ICW3,ICW4(顺序写入), OCW1/IMR
0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 读出IRR、ISR(与写OCW3配合)
 |  |  | 1 | x | x | 读出OCW1/IMR
写
读
Notes: 针对写A0=0对应I/O地址所寻址到的寄存器组（动画1），8259采用写入寄存器的内容来实现组内进一步寻址，具体方法是利用写入内容的D4、D3两位编码作为进一步寻址信息，即（动画2/3）写入D4 D3=00寻址到OCW2，（动画4）写入D4 D3=01寻址到OCW3，（动画5）写入D4 D3=1x寻址到ICW1。（动画5）而IRR、ISR的进一步寻址，还需要写OCW3的其他位的配合，在下一讲会具体介绍。

## Slide 7: 6.14.2 8259内部寄存器寻址
CS | RD | WR | A0 | D4 | D3 | 读写操作
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 写OCW2
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 写OCW3
 |  |  | 0 | 1 | x | 写ICW1
 |  |  | 1 | x | x | 写ICW2,ICW3,ICW4(顺序写入), OCW1/IMR
0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 读出IRR、ISR(与写OCW3配合)
 |  |  | 1 | x | x | 读出OCW1/IMR
写
读
内部寄存器的寻址方法之三——I/O地址与初始化顺序配合
先写
后写
Notes: 针对写A0=1对应I/O地址所寻址到的寄存器组（动画1），8259采用写寄存器的顺序来实现组内进一步寻址，具体方法是（动画2/3），先写所有的ICW，（动画4）后写OCW1，而ICW的寻址必须按初始化流程的顺序才能有效寻址到每个初始化命令字寄存器。即

## Slide 8: 6.14.2 8259内部寄存器寻址
初始化命令字ICW寄存器的访问方法如流程
注意初始化写入次序不可颠倒
内部寄存器的寻址方法之三——I/O地址与初始化顺序配合
Notes: 初始化命令字ICW寄存器的访问一定要按流程的顺序进行，先写ICW1，然后依次为ICW2、ICW3、ICW4，这样才能保证访问到所需寄存器。

## Slide 9
思考题：
微机系统需要为8259最少分配几个I/O地址？
8259是如何实现对内部寄存器寻址的？
Notes: 这一讲介绍了8259的内部寄存器和寻址方式，其中8259利用写入内容和写入顺序实现进一步寻址的方式是比较有特色的设计。课后请思考：

## Slide 10
谢 谢 ！
Notes: 谢谢大家！