## Slide 1: 微机原理与系统设计 第6章 输入/输出技术
第15讲 8259初始化命令字
Notes: 大家好！这一讲介绍8259的初始化命令字，所谓初始化命令字就是对8259初始设置时写入初始化命令寄存器中的字节信息，用ICW表示。

## Slide 2: 6.15 8259初始化命令字ICW
初始化8259的ICW1~ICW4时，必须从ICW1开始。
写ICW1意味着重新初始化8259
写入ICW1后，8259的状态为：
  清除ISR和IMR（全0）
  将中断优先级设成固定模式：
  IR0最高→IR7最低
  设定为一般屏蔽方式
  采用非自动中断结束方式
  状态读出逻辑预置为读IRR
Notes: 8259有4个初始化命令字，分别用ICW1~ICW4来表示。初始化8259的ICW1~ICW4时，必须从ICW1开始。写ICW1意味着重新初始化8259，写入ICW1后，8259的状态为：清除ISR和IMR（全0）；将中断优先级设置成固定优先级：即IR0最高，IR7最低；设定为一般屏蔽方式、非自动中断结束方式；状态读出逻辑预置为读IRR。

## Slide 3: 6.15.1 8259初始化命令字—ICW1
ICW1：
LTIM：触发方式
  =1 高电平触发
  =0 上升沿触发
SNGL：级联控制
  =1 单片
  =0 级联
IC4：ICW4控制
  =1 要写ICW4（8086/88系统需ICW4）
  =0 不写ICW4（默认ICW4为全0）
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 x x x 1 LTIM x SNGL IC4
Notes: ICW1用于设置中断请求信号IR（动画1）是高电平有效还是上升沿有效，用来指示（动画2）硬件连接是单片还是级联。

## Slide 4: 6.15.2 8259初始化命令字—ICW2
ICW2：
D7～D3: 中断向量码的高5位
D2～D0: 低3位为中断源IRn的序号
  000～111分别对应IR0～IR7
  由8259根据中断源的序号自动填入
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 T7 T6 T5 T4 T3 x x x
49H→ICW2
(01001001B)
 | ICW2(高5位) | IR序号 | 中断向量码
IR0 | 01001 | 000 | 01001000 (48H)
IR1 |  | 001 | 01001001 (49H)
IR2 |  | 010 | 01001010 (4AH)
IR3 |  | 011 | 01001011 (4BH)
IR4 |  | 100 | 01001100 (4CH)
IR5 |  | 101 | 01001101 (4DH)
IR6 |  | 110 | 01001110 (4EH)
IR7 |  | 111 | 01001111 (4FH)
8259硬件设置低3位
Notes: ICW2用于设置中断向量码，写入ICW2的高5位与8259根据中断源的序号自动填入的低3位构成了该中断源的向量码或称类型码，在第2个中断响应周期输出给CPU。例如（动画1）将49H写入ICW2，8259自动生成8个中断源的向量码。（动画2）写入ICW2的高5位与8259硬件设置的低3位组合构成了8个中断源的向量码。也就是说，通过写一次ICW2，完成8个中断源向量码的设置。

## Slide 5: 6.15.3 8259初始化命令字—ICW3
ICW3：
主片的级联控制字
  Si =1 对应IRi 线上连接了从片
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0
从片的级联标识字
  ID2～ID0 标识码，说明本从片连接到主片的哪个IR引脚上。 000～111分别对应IR0～IR7。
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 0 0 0 0 ID2 ID1 ID0
从片ICW3=06H
Notes: ICW3仅在级联时设置，主片设置的是主从8259的连接关系，从片设置的是本从属片的级联标识码，即所连接主片IR引脚的序号。在第1个中断响应周期，主片通过级联地址线CAS2～CAS0送出被允许中断的从片标识码，各从片用自己的ICW3与级联地址CAS2～CAS0比较，二者一致的从片才可发送中断向量码。

## Slide 6: 6.15.3 8259初始化命令字—ICW3
ICW3：
主片的级联控制字
  Si =1 对应IRi 线上连接了从片
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0
从片的级联标识字
  ID2～ID0 标识码，说明本从片连接到主片的哪个IR引脚上。 000～111分别对应IR0～IR7。
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 0 0 0 0 ID2 ID1 ID0
主8259
INTA
IR6
INT
从8259
INTA
IRj
INT
中断源
INTR
INTA
从片ICW3=06H
主片ICW3=40H
Notes: 例如，（动画1）主片的IR6与从片的INT线连接，则（动画2）主片的ICW3=40H，（动画3）从片的ICW3=06H。

## Slide 7: 6.15.4 8259初始化命令字—ICW4
ICW4：
SFNM：特殊全嵌套
  1 特殊全嵌套方式
  0 一般嵌套方式
AEOI: 自动EOI
  1 自动EOI方式
  0 非自动EOI方式
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 0 0 SFNM BUF M/S AEOI 1
BUF: 缓冲方式
M/S: 主/从缓冲选择
  BUF M/S
  1 1 缓冲方式/主PIC
  1 0 缓冲方式/从PIC
  0 x 非缓冲方式/正常
级联方式中的主片
Notes: ICW4用于设置8259工作方式。可用来设置嵌套方式（动画1），可以选择特殊全嵌套方式或一般嵌套方式。可用来设置中断结束方式（动画2），可以选择自动中断结束方式或非自动自动中断结束方式。可用来设置缓冲方式（动画3），可以选择非缓冲方式或主片缓冲方式或从片缓冲方式。

## Slide 8
思考题：
在什么场合使用ICW？为什么必须按顺序写ICW1~ ICW4？
ICW3在什么场合使用？有什么作用？
8259中断源的向量码是怎样产生的？
Notes: 这一讲介绍了8259的初始化命令字。课后请思考：

## Slide 9
谢 谢 ！
Notes: 谢谢大家！