## Slide 1: 微机原理与系统设计 第6章 输入/输出技术
第16讲 8259操作命令字
Notes: 大家好！这一讲介绍8259的操作命令字，所谓操作命令字就是在8259工作过程中写入到操作命令寄存器中的字节信息，用OCW表示。

## Slide 2: 6.16 8259操作命令字OCW
OCW用于在8259工作时设置8259的某些工作方式
在初始化后可以对OCW1~ OCW3操作
OCW1~ OCW3的写入顺序可任意
寻址要求：
  写8259A0=1对应的I/O地址，寻址的是OCW1寄存器
  写8259A0=0对应的I/O地址，寻址的是OCW2寄存器(写入D4D3=00)和OCW3(写入D4D3=01)寄存器
Notes: OCW用于在8259工作时设置8259的某些工作方式，必须在初始化后才能对OCW1~ OCW3操作。OCW1~ OCW3的写入顺序可以任意，当写8259A0=1对应的I/O地址时，寻址的是OCW1寄存器。当写8259A0=0对应的I/O地址时，寻址的是OCW2寄存器和OCW3(写入D4D3=01)寄存器，再根据写入内容的D4D3的编码进一步确定寻址的是OCW2还是OCW3。

## Slide 3: 6.16.1 8259操作命令字—OCW1
Mi =1 中断请求线IRi 被屏蔽（不允许中断）
=0 允许IRi 中断
OCW1寄存器就是IMR
OCW1可读写，写OCW1设置中断源屏蔽字，读OCW1可获得IMR内容。
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0
OCW1:中断源屏蔽字
Notes: OCW1寄存器就是中断屏蔽寄存器IMR，通过写OCW1设置中断源屏蔽字，当设置OCW1的第i位Mi=1时（动画），中断请求信号IRi 被屏蔽，在屏蔽期间不允许IRi的中断请求。读取OCW1，可获得IMR的内容，即中断源屏蔽字。

## Slide 4: 6.16.2 8259操作命令字—OCW2
OCW2:中断结束和循环优先级
L2～L0：指定优先级/EOI编码
R：循环优先级
SL：指定优先级/指定EOI
EOI：执行结束中断命令（EOI）
R SL EOI
0 0 1 非指定EOI命令 (一般EOI，NSEOI)，对正在服务的ISR复位
0 1 1 指定EOI命令 (特殊EOI，SEOI) ，对L2～L0指定的ISR复位
1 0 1 非指定EOI命令，设置自动循环优先级
1 0 0 自动EOI下设置自动循环优先级
0 0 0 自动EOI下取消自动循环优先级(设置为固定优先级)
1 1 1 指定EOI命令，设置自动循环优先级
1 1 0 指定循环优先级 (L2～L0指定的IRi设为最低优先级)
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 R SL EOI 0 0 L2 L1 L0
自动循环优先级：
将当前正在服务的IRi优先级设为最低
Notes: OCW2用来设置循环优先级和发布中断结束EOI命令，可以设置（动画1）自动循环优先级和（动画2）指定循环优先级。可以发布（动画3）一般EOI命令和（动画4）特殊EOI。

## Slide 5: 6.16.3 8259操作命令字—OCW3
OCW3:屏蔽方式和读出寄存器选择
ESMM：允许使能特殊屏蔽方式
SMM：特殊屏蔽方式
ESMM SMM
1 1 设置特殊屏蔽方式
1 0 复位特殊屏蔽方式
0 x 无效
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 ESMM SMM 0 1 P RR RIS
P(Polling)：查询命令
RR: 读寄存器
RIS: ISR/IRR选择
P RR RIS
0 0 x 无效
0 1 0 再读OCW3，即读IRR
0 1 1 再读OCW3，即读ISR
1 x x 查询中断状态
  再读OCW3 ，即读中断状态字：
  I x x x x R2 R1 R0
  I＝1有中断请求，R2～R0为最高优先级中断请求
Notes: OCW3用D6和 D5位设置或复位（动画1）特殊屏蔽方式，通过低3位的设置选择（动画2），使得再次读OCW3时，可以读出IRR、ISR或中断状态字。

## Slide 6
思考题：
在什么场合使用OCW？
如何发布EOI命令？如何设置循环优先级？
怎样读取8259的IRR、ISR和IMR的内容？
Notes: 这一讲介绍了8259的操作命令字。课后请思考：

## Slide 7
谢 谢 ！
Notes: 谢谢大家！