## Slide 1: 微机原理与系统设计 第6章 输入/输出技术
第17讲 利用8259实现可屏蔽中断的方法
Notes: 大家好！这一讲介绍在Intel16位系统中，利用8259实现可屏蔽中断的方法。

## Slide 2: 6.17 利用8259实现可屏蔽中断的方法
可屏蔽中断实现需要完成三项工作
将8259连接到微机系统（硬件）
编写中断初始化程序
  初始化8259
  设置中断向量表
编写中断处理程序
Notes: 在Intel16位系统中，可屏蔽中断源必须要由8259管理，可屏蔽中断实现需要完成三项工作：一是将8259连接到微机系统，二是编写初始化程序，三是编写中断处理程序

## Slide 3: 6.17 利用8259实现可屏蔽中断的方法—连接8259
8259在8086系统中的连接
8086
系
统
总
线
Notes: 首先需要将8259接入到微机系统中，接入方法就是与系统总线连接。如果CPU采用8086，使用一片8259，将其放置在低字节空间，也即偶地址空间，数据线不采用驱动，那么8259与系统总线的连接方法如图所示。8259的数据线与系统的低8位数据线连接，8259的中断请求输出INT和中断响应输入INTA引脚与CPU的可屏蔽中断请求INTR和中断响应INTA信号连接，……。

## Slide 4: 6.17 利用8259实现可屏蔽中断的方法—连接8259
8259在8086系统中的连接
高位 低位
FF00H：1111 1111 0000 0000
FF02H：1111 1111 0000 0010
8086
系
统
总
线
Notes: 除了片选CS需要通过地址译码生成外，其他8259信号均可以与系统总线和中断源请求信号对接。本例根据片选译码及8259的A0连接电路，该8259位于I/O地址空间的FF00H和FF02H地址上。

## Slide 5: 6.17 利用8259实现可屏蔽中断的方法—编写初始化程序
① 初始化8259
SET59：MOV DX, 0FF00H ; 8259的地址A0=0
MOV AL, 13H ; 写ICW1，边沿触发，单片，需要ICW4
OUT DX, AL
MOV DX, 0FF02H ; 8259地址A0=1
MOV AL, 48H ; 写ICW2，设置中断向量码48H~4FH
OUT DX, AL
MOV AL, 03H ; 写ICW4，8086/88模式，自动EOI，非缓冲，一般嵌套
OUT DX, AL
MOV AL, 0E0H ; 写OCW1，屏蔽IR5、IR6、IR7 ; （假定这3个中断请求输入未用）
OUT DX, AL
Notes: 与中断有关的初始化包括初始化8259和设置中断向量表。针对上述硬件连接，对8259初始化编程为：先写ICW1，本例设置中断请求信号有效形式为边沿触发，连接模式为单片。接下来写ICW2，此处设置中断向量码为48H~4FH。再写ICW4，本例设置8259的工作方式为自动中断结束、非缓冲、一般嵌套方式。操作命令字可以在任何时候设置，所以8259初始化后，可以紧接着设置屏蔽字，写OCW1。注意：I/O地址的使用。

## Slide 6: 6.17 利用8259实现可屏蔽中断的方法—编写初始化程序
② 设置中断向量表
假设：中断向量码48H，中断处理程序入口地址CLOCK。
【方法1】直接写中断向量表
INTITB: MOV AX, 0
MOV DS, AX ; 将中断向量表设置在主存地址最低端
MOV SI, 0120H ; n=48H, 4×n=120H
MOV AX, OFFSET CLOCK ; 获取中断处理程序首地址之段内偏移地址
MOV［SI］, AX ; 偏移地址写入中断向量表4×n地址处
MOV AX, SEG CLOCK ; 获取首地址之段地址
MOV［SI+2］, AX ; 写入4×n＋2地址处
Notes: 在Intel16位系统中，设置中断向量表有两种方法：一是通过直接写主存单元来设置中断向量表，二是利用DOS功能调用来设置中断向量表。例如，假设中断向量码为48H，中断处理程序入口地址为CLOCK。采用方法一的程序为：将操作的主存单元设定在0地址开始、偏移为向量码48H乘4的存储单元，然后将中断处理程序入口地址CLOCK的偏移地址和段地址分别写入到选定的4个连续的存储单元中。

## Slide 7: 6.17 利用8259实现可屏蔽中断的方法—编写初始化程序
假设：中断向量码48H，中断处理程序入口地址CLOCK。
【方法2】利用DOS功能调用
功能号25H→AH
中断向量码→AL
中断处理程序首地址之段地址:偏移地址→DS:DX
INT 21H
MOV AH, 25H ; 功能号
MOV AL, 48H ; 中断向量码
MOV DX, SEG CLOCK
MOV DS, DX ; 段地址 → DS
MOV DX, OFFSET CLOCK ; 偏移地址 → DX
INT 21H
② 设置中断向量表
Notes: 第2种方法是利用DOS功能调用，方法是将功能号25H→AH，中断向量码→AL，中断处理程序首地址之段地址:偏移地址→DS:DX，然后执行INT 21H指令，即可以完成中断向量表的设置，具体程序为：……。

## Slide 8: 6.17 利用8259实现可屏蔽中断的方法—编写中断处理程序
保护现场（PUSH reg’s）
开中断（STI）
中断服务
写操作命令字改变优先级
中断服务
关中断（CLI）
恢复现场（POP reg’s）
产生EOI命令
中断返回（IRET）
允许嵌套的中断处理程序实现：
Notes: 中断处理程序是整个中断过程中对中断源做出实质处理的部分，是中断实现不可缺少的重要组成部分。在有8259支持的中断处理程序中，可以根据需要加入对8259OCW的操作。例如，通过写操作命令字改变8个中断源的优先级、产生EOI命令等。（动画1）因中断源各不相同，所以中断服务程序段也各不相同。本讲将介绍，在中断处理程序中（动画2），如何改变优先级、发布EOI命令等。

## Slide 9: 6.17 利用8259实现可屏蔽中断的方法—编写中断处理程序
一般EOI命令：
MOV DX, 0FF00H ; 8259的地址A0=0
MOV AL, 20H ; 设置一般EOI命令
OUT DX, AL ; 写OCW2
0010 0000
特殊EOI命令：
MOV DX, 0FF00H ; 8259的地址A0=0
MOV AL, 63H ; 设置特殊EOI命令
OUT DX, AL ; 写OCW2
0110 0011
ISR3=0
1) 产生EOI命令
ISRi=0
Notes: 在中断处理程序中，写OCW2来发布EOI命令。例如，写入20H（动画1），发布一般EOI命令，将当前IRi正被服务的标志清除。写入63H（动画2），发布特殊EOI命令，将指定IR3正被服务的标志清除。

## Slide 10: 6.17 利用8259实现可屏蔽中断的方法—编写中断处理程序
2) 改变中断源优先级
MOV DX, 0FF00H ; 8259的地址A0=0
MOV AL, 0C6H ; 设置指定循环优先级及OCW2寻址信息
OUT DX, AL ; 写OCW2
或者
MOV DX, 0FF00H ; 8259的地址A0=0
MOV AL, 0A0H ; 设置自动循环优先级及OCW2寻址信息
OUT DX, AL ; 写OCW2
1100 0110：将IR6置为最低优先级
1010 0000：将当前正被服务的IRi置为最低优先级，并发一般EOI(0→ISRi)
Notes: 在中断处理程序中，写OCW2来改变优先级。例如，写入C6H（动画1），设置特殊循环优先级，指定IR6为最低优先级。写入A0H（动画2），设置自动循环优先级，指定当前被服务的IRi为最低优先级。

## Slide 11: 6.17 利用8259实现可屏蔽中断的方法—编写中断处理程序
MOV DX, 0FF00H ; 8259的地址A0=0
MOV AL, 68H ; 设置特殊屏蔽方式及OCW3寻址信息
OUT DX, AL ; 写OCW3：0110 1000


MOV DX, 0FF00H ; 8259的地址A0=0
MOV AL, 48H ;复位特殊屏蔽方式及OCW3寻址信息 OUT DX, AL ; 写OCW3：0100 1000
3) 设置屏蔽方式－改变中断源优先级
Notes: 在中断处理程序中，写OCW3设置屏蔽方式，也可以改变中断源优先级。例如，写入68H，设置特殊屏蔽方式，仅屏蔽IRi中断源。写入48H，复位特殊屏蔽方式，恢复一般屏蔽方式。

## Slide 12: 6.17 利用8259实现可屏蔽中断的方法—编写中断处理程序
MOV DX, 0FF00H ; 8259的地址A0=0
MOV AL, 0AH ; 0000 1010
OUT DX, AL ; 写OCW3
IN AL, DX ; 读出IRR内容放入AL中
或者
MOV DX, 0FF00H ; 8259的地址A0=0
MOV AL, 0BH ; 0000 1011
OUT DX, AL ; 写OCW3
IN AL, DX ; 读出ISR内容放入AL中
4) 读IRR或ISR内容
Notes: 在中断处理程序中，通过写OCW3设置读IRR或ISR内容。例如，写入0AH，寻址IRR，使得紧接着对OCW3的读操作，读出的是IRR内容。同样，写入0BH，寻址ISR，使得紧接着对OCW3的读操作，读出的是ISR内容。也可以用类似的方法读出中断状态字。

## Slide 13
思考题：
如果8259采用级联，一个从属8259接在主控8259的IR2引脚，两者与系统连接的数据线上都有缓冲/驱动器，均采用非自动EOI，则初始化程序怎样编写？
如何编程发布一般EOI命令和读取8259的中断状态字？
有哪些方法可以改变8259的8个中断请求输入引脚的优先级？
Notes: 这一讲介绍了Intel16位系统中，利用8259实现可屏蔽中断的方法。课后请思考：

## Slide 14
谢 谢 ！
Notes: 谢谢大家！