## Slide 1: 微机原理与系统设计 第6章 输入/输出技术
第18讲 利用8259实现可屏蔽中断的示例
Notes: 大家好！这一讲介绍在Intel16位系统中，利用8259实现可屏蔽中断的示例。

## Slide 2: 6.18 利用8259实现可屏蔽中断的示例
可屏蔽中断实现需要完成三项工作
将8259连接到微机系统（硬件）
编写中断初始化程序
  初始化8259
  设置中断向量表
编写中断处理程序
Notes: 正如上一讲所介绍的，在Intel16位系统中，利用8259实现可屏蔽中断，需要完成三项工作：一是将8259连接到微机系统，二是编写初始化程序，三是编写中断处理程序

## Slide 3: 6.18 利用8259实现可屏蔽中断的示例
【任务】将定时器产生的周期为20 ms的方波作为定时中断请求信号，加载至8259的IR0引脚上，利用该中断建立电子钟时、 分、秒的信息。
初始化8259：SET59
初始化中断向量表：INTITB
中断处理程序：CLOCK
定时器
T＝20ms
IRQ0
8259 IR0
Notes: 现在要用中断方式实现定时器每20 ms产生一次定时中断、并利用该中断建立电子钟时、 分、秒的功能。按照任务要求（动画1），将定时器产生的周期为20 ms的方波作为定时中断请求信号，加载至8259的IR0引脚上，如图所示，并设定（动画2）：初始化8259的程序段起始为SET59，初始化中断向量表的程序段起始为INTITB，中断处理程序首地址为CLOCK。

## Slide 4: 6.18 利用8259实现可屏蔽中断的示例
8259在8086系统中的连接
高位 低位
FF00H：1111 1111 0000 0000
FF02H：1111 1111 0000 0010
8086
系
统
总
线
Notes: 8259与系统总线的连接采用上一讲给出的硬件电路，如图所示，该8259占有I/O地址空间的FF00H和FF02H地址。

## Slide 5: 6.18 利用8259实现可屏蔽中断的示例
① 初始化8259
SET59：MOV DX, 0FF00H ; 8259的地址A0=0
MOV AL, 13H ; 写ICW1，上升沿触发，单片，需要ICW4
OUT DX, AL
MOV DX, 0FF02H ; 8259地址A0=1
MOV AL, 48H ; 写ICW2，设置中断向量码48H~4FH
OUT DX, AL
MOV AL, 03H ; 写ICW4，8086/88模式，自动EOI，非缓冲，一般嵌套
OUT DX, AL
MOV AL, 0E0H ; 写OCW1，屏蔽IR5、IR6、IR7 ; （假定这3个中断请求输入未用）
OUT DX, AL
Notes: 对8259初始化的程序段以SET59起始。ICW1设置为中断请求信号有效形式为上升沿触发，单片连接模式。ICW2设置中断向量码为48H~4FH。单片连接模式，省略了ICW3的设置。ICW4设置的工作方式为自动中断结束、非缓冲、一般嵌套方式。初始化8259后，紧接着写OCW1设置屏蔽字，本例假定IR5、IR6、IR7这3个中断请求输入未用，故加以屏蔽。

## Slide 6: 6.18 利用8259实现可屏蔽中断的示例
② 设置中断向量表
因为定时中断请求加在8259的IR0，根据初始化对ICW2的设置，IR0的中断向量码为48H，设定中断处理程序入口地址为CLOCK。
INTITB: MOV AX, 0
MOV DS, AX ; 将中断向量表设置在主存地址最低端
MOV SI, 0120H ; n=48H, 4×n=120H
MOV AX, OFFSET CLOCK ; 获取中断处理程序首地址之段内偏移地址
MOV［SI］, AX ; 偏移地址写入中断向量表4×n地址处
MOV AX, SEG CLOCK ; 获取首地址之段地址
MOV［SI+2］, AX ; 写入4×n＋2地址处
Notes: 按照任务要求，定时中断请求加在8259的IR0，根据初始化对ICW2的设置，IR0的中断向量码为48H，设定中断处理程序入口地址为CLOCK。故设置中断向量表的程序段为：将中断处理程序入口地址CLOCK的偏移地址和段地址分别写入到DS和SI确定的中断向量表4×n起始的4个连续存储单元中。

## Slide 7: 6.18 利用8259实现可屏蔽中断的示例
CLOCK PROC FAR
PUSH AX
PUSH SI
MOV AX, SEG TIMER
MOV DS, AX
MOV SI, OFFSET TIMER
MOV AL,［SI］ ; 取50次计数
INC AL
MOV ［SI］, AL
CMP AL, 50 ; 判断1s到否?
JNE TRNED
MOV AL, 0
MOV［SI］, AL
保护寄存器
1/50 秒
③ 中断处理程序CLOCK
Notes: 中断处理程序为CLOCK过程，程序流程如图所示，……。程序为……

## Slide 8: 6.18 利用8259实现可屏蔽中断的示例
MOV AL,［SI+1］ ; 取60s计数
ADD AL, 1
DAA ; 压缩十进制调整
MOV ［SI+1］, AL
CMP AL, 60H ; 判断1min到否?
JNE TRNED
MOV AL, 0
MOV ［SI+1］, AL
MOV AL,［SI+2］ ; 取60min计数
ADD AL, 1
DAA
MOV ［SI+2］, AL
CMP AL, 60H ; 判断1h到否?
JNE TRNED
MOV AL, 0
MOV ［SI+2］, AL
秒
分

## Slide 9: 6.18 利用8259实现可屏蔽中断的示例
MOV AL,［SI+3］ ; 取小时计数
ADD AL, 1
DAA
MOV［SI+3］, AL
CMP AL, 24H ; 判24h到否
JNE TRNED
MOV AL, 0
MOV［SI+3］, AL
TRNED: POP SI
POP AX
IRET
ENDP
时
恢复寄存器
过程结束
中断返回
Notes: …….。该中断处理程序中没有设置循环优先级和特殊屏蔽方式，所以在固定优先级模式下，加载至8259 IR0引脚的定时中断优先级最高。因为没有开中断指令，意味着其他可屏蔽中断不会打断定时中断处理，而IRET执行使状态恢复到开中断即中断允许状态。另外，中断返回前没有发布EOI命令是因为在8259初始化设置了自动EOI方式。

## Slide 10: 6.18 利用8259实现可屏蔽中断的示例
中断服务程序框架：
程序名 PROC FAR
PUSH Regs
STI ; 开中断，允许嵌套

中断处理

CLI ; 关中断
MOV DX, 8259偶地址
MOV AL, 20H
OUT DX, AL ; 发一般EOI命令
POP Regs
IRET
程序名 ENDP
Notes: 如果采用非自动EOI，且允许中断嵌套，则需要在中断处理程序中（动画1）做开中断和关中断的操作，（动画2）及发布EOI命令。

## Slide 11
思考题：
实现内部中断，需要用8259吗？
实现内部中断，要做哪些工作？
Notes: 这一讲介绍了Intel16位系统中，利用8259实现可屏蔽中断的示例。课后请思考：

## Slide 12
谢 谢 ！
Notes: 谢谢大家！